NA ZDJĘCIU PRZYKŁAD NIEWŁASCIWEGO ZABEZPIECZENIA BRAMEK PRZENOŚNYCH

BRAMKI NA BOISKACH TRAWIASTYCH – Z NATURALNYM PODŁOŻEM MUSZĄ BYĆ ZAKOTWICZONE  (dolne elementy bramki – przytwierdzone do podłoża boiska - kotwą, hakiem wbitym na głębokość  co najmniej 40 cm w minimum 4 miejscach). Elementy mocujące bramkę do podłoża nie mogą zagrażać uczestnikom zawodów,                                                     a w szczególności bramkarzowi.  Dla porządku powinny być przykryte estetyczną osłoną.

BRAMKI NA BOISKACH ZE SZTUCZNĄ TRAWĄ – koniecznie zabezpieczyć ich stabilność poprzez ułożenia na elementach bramki  mających styczność z podłożem minimum 4-6 worków wypełnionych piaskiem (po 10-12 kg) lub obciążnikami w obudowie-pokrowcu zapewniającym bramce stabilność a uczestnikom meczu czy treningu bezpieczeństwo.

PRZY UŻYWANIU BRAMEK PRZENOŚNYCH ALE TAKŻE PRZY BRAMKACH STAŁYCH UCZESTNIKOM MECZU LUB TRENINGU STANOWCZO ZABRONIĆ WIESZANIA SIĘ RĘKOMA NA POPRZECZCE BRAMKI !!!